## Slide 1: MIDTERM
By:Matthew Krueger

## Slide 2: Question 1
Find IT, RT and VA via analysis, simulation, and lab test.

## Slide 3
V= | 9 | V
R1 = | 4700 | Ω
R2 = | 4700 | Ω
Rt = | 9400 | Ω
IT = | 0.000957 | A
IT = | 0.957447 | mA
IT = | 957.4468 | uA
VA= | 4.5 | V
V= | 9 | V
R1 = | 4700 | Ω
R2 = | 4700 | Ω
Rt = | =B3+B2 | Ω
IT = | =B1/B4 | A
IT = | =B5*1000 | mA
IT = | =B6*1000 | uA
VA= | =B2*B5 | V

## Slide 4
Calculated |  |  |  | Measured |  | 
V= | 9 | V |  | V= | 8.999 | V
R1 = | 4700 | Ω |  | R1 = | 4.619 | Ω
R2 = | 4700 | Ω |  | R2 = | 4.6834 | Ω
Rt = | 9400 | Ω |  | Rt = | 9.303 | Ω
IT = | 0.000957 | A |  | IT = | 956.3 | uA
IT = | 0.957447 | mA |  | VA= | 4.529 | V
IT = | 957.4468 | uA |  |  |  | 
VA= | 4.5 | V |  |  |  | 

## Slide 5: Question 2
Find IT, RT and VA via analysis, simulation, and lab test.

## Slide 6
V= | 9 | V
R1 = | 10000 | Ω
R2 = | 10000 | Ω
R3= | 1000 | Ω
R4= | 1000 | Ω
R1&2= | 5000 | Ω
Rt = | 7000 | Ω
IT = | 0.001286 | A
IT = | 1.285714 | mA
VA= | 2.571429 | V
V= | 9 | V
R1 = | 10000 | Ω
R2 = | 10000 | Ω
R3= | 1000 | Ω
R4= | 1000 | Ω
R1&2= | =(B2*B3)/(B2+B3) | Ω
Rt = | =B4+B5+B6 | Ω
IT = | =B1/B7 | A
IT = | =B8*1000 | mA
VA= | =B1-(B6*B8) | V

## Slide 7
Calculated |  |  |  | Measured |  | 
V= | 9 | V |  | V= | 9.001 | V
Rt = | 7000 | Ω |  | Rt = | 6943 | Ω
IT = | 1.285714 | mA |  | IT = | 1.2772 | mA
VA= | 2.571429 | V |  | VA= | 2.569 | V

## Slide 8: Question 3
Find IT, RT and VA via analysis, simulation, and lab test.

## Slide 9
V= | 9 | V
R1 = | 10000 | Ω
R2 = | 4700 | Ω
R3= | 2200 | Ω
R4= | 1000 | Ω
R1&2= | 3197.279 | Ω
Rt = | 6397.279 | Ω
IT = | 0.001407 | A
IT = | 1.406848 | mA
VA= | 4.501914 | V
V= | 9 | V
R1 = | 10000 | Ω
R2 = | 4700 | Ω
R3= | 2200 | Ω
R4= | 1000 | Ω
R1&2= | =(B2*B3)/(B2+B3) | Ω
Rt = | =B4+B5+B6 | Ω
IT = | =B1/B7 | A
IT = | =B8*1000 | mA
VA= | =B1-(B6*B8) | V

## Slide 10
Calculated |  | 
V= | 9 | V
RT = | 6397.279 | Ω
IT = | 1.406848 | mA
VA= | 4.501914 | V
Measured |  | 
V= | 9.002 | V
RT = | 6379 | Ω
IT = | 1.3884 | mA
VA= | 4.4947 | V

## Slide 11: Question 4
Find IT, RT and VA via analysis, simulation, and lab test.

## Slide 13
V= | 9 | V
R1 = | 2700 | Ω
R2 = | 3300 | Ω
R3= | 4700 | Ω
R4= | 1000 | Ω
R5= | 1000 | Ω
R6= | 4700 | Ω
R7= | 4700 | Ω
R1,2,&3= | 1128.456 | Ω
R4&5= | 2000 | Ω
R6&7= | 9400 | Ω
R4,5,6,&7 | 1649.123 | Ω
Rt = | 2777.579 | Ω
IT = | 0.00324 | A
IT = | 3.240232 | mA
I1= | 0.002672 | A
I1= | 2.67177 | mA
I2= | 0.000568 | A
I2= | 0.568462 | mA
I2= | 568.4618 | uA
VA= | 5.343541 | V

## Slide 14
V= | 9 | V
Rt = | 2777.579 | Ω
IT = | 3.240232 | mA
I1= | 0.002672 | A
I2= | 568.4618 | uA
VA= | 5.343541 | V
V= | 8.999 | V
Rt = | 2742.4 | Ω
IT = | 3.1625 | mA
I1= | 2.8182 | mA
I2= | 854.7 | uA
VA= | 5.36 | V

## Slide 15: Question 5
Find the Thevenin equivalent Rth and Vth for the circuit via analysis

## Slide 16
Chart: 
| 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
 | 0.66942 | 2.025 | 1.8 | 1.5188 | 1.296 | 1.125 | 0.99184 | 0.88594 | 0.8 | 0.729 | 0.66942
V = | 9 | V |  | Rl | IT | PL
Rint = | 10 | Ω |  | 1 | 0.82 | 0.67
Rl = | 100 | Ω |  | 10 | 0.45 | 2.03
RT = | 110 | Ω |  | 20 | 0.30 | 1.80
I = | 0.081818 | A |  | 30 | 0.23 | 1.52
PT = | 0.736364 | W |  | 40 | 0.18 | 1.30
Pl = | 0.669421 | W |  | 50 | 0.15 | 1.13
 |  |  |  | 60 | 0.13 | 0.99
 |  |  |  | 70 | 0.11 | 0.89
 |  |  |  | 80 | 0.10 | 0.80
 |  |  |  | 90 | 0.09 | 0.73
 |  |  |  | 100 | 0.08 | 0.67

## Slide 17: Question 6
Verify by simulation that the Vth and Rth calculations are correct. This step should show that the VA of the initial and the Thevenin equivalent circuit match.

## Slide 18
V = | 9 | V |  | Rl | IT | PL
Rint = | 10 | Ω |  | 1 | 0.82 | 0.67
Rl = | 100 | Ω |  | 10 | 0.45 | 2.03
RT = | 110 | Ω |  | 20 | 0.30 | 1.80
I = | 0.081818 | A |  | 30 | 0.23 | 1.52
PT = | 0.736364 | W |  | 40 | 0.18 | 1.30
Pl = | 0.669421 | W |  | 50 | 0.15 | 1.13
 |  |  |  | 60 | 0.13 | 0.99
 |  |  |  | 70 | 0.11 | 0.89
 |  |  |  | 80 | 0.10 | 0.80
 |  |  |  | 90 | 0.09 | 0.73
 |  |  |  | 100 | 0.08 | 0.67
Chart: 
| 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
 | 0.66942 | 2.025 | 1.8 | 1.5188 | 1.296 | 1.125 | 0.99184 | 0.88594 | 0.8 | 0.729 | 0.66942